ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

стандарт   организации

ОРГАНИЗАЦИЯ НОРМАТИВНОГО СОДЕРЖАНИЯ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ на автомобильных дорогах общего пользования новосибирской области. ОЦЕНКА УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ И ПРИЕМКА РАБОТ

сто ТУАД 04(ИССО) - 2009

ГБУ  НСО  ТУАД

НОВОСИБИРСК – 2009

ПРЕДИСЛОВИЕ

РАЗРАБОТАН    Сотрудниками Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных  дорог Новосибирской области»:  В.С. Молчановым, И.В. Кодалаевым, М.Г. Тройновым, А.А. Симоновым.

УТВЕРЖДЕН     Приказом начальника государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»  от «28»декабря 2009г. № 240.

### Стандарт организации

| Организация нормативного содержания мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования Новосибирской области. Оценка уровня содержания и приемка работ | Введен впервые |
| --- | --- |

Утвержден и введен в действие приказом от «28» декабря 2009 г., № 240

Дата введения «1» января 2010 г.

1.   Область применения

1.1. Настоящий стандарт разработан для служб ГБУ НСО ТУАД (далее – Заказчик) и подрядных организаций, осуществляющих сдачу-приемку работ нормативного содержания мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования Новосибирской области.

1.2. Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями нормативных документов и руководящих документов ФДА Росавтодор с целью установления порядка и методов организации и обеспечения должного уровня нормативного содержания мостовых сооружений.

1.3. Стандарт определяет требования, организационные меры, порядок организации, контроля и приемки работ нормативного содержания мостовых сооружений, взаимодействия служб ГБУ НСО ТУАД, отвечающих за указанные мероприятия, с подрядными организациями ГБУ НСО ТУАД, осуществляющими работы нормативного содержания мостовых сооружений.

2. Нормативные ссылки

В стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации;

-  Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ»;

- ГОСТ, ГОСТ Р, СНиП, ВСН, ОДН, ОДМ и другие нормативные и руководящие документы – в соответствии с Перечнем действующих документов в дорожном хозяйстве;

- СТП ТУАД Новосибирской области;

- Технические спецификации на виды работ при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, (РОСАВТОДОР 2001 год);

- Рекомендации по применению взаимных санкций за нарушение договорных условий (контракта) дорожно-строительного подряда (РОСАВТОДОР 2006 год);

- Устав государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области.													- Другие нормативные и руководящие документы (прил. 1).

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Содержание мостовых сооружений – осуществляемый в течение всего года (с учетом сезона) комплекс профилактических, планово-предупредительных ремонтных работ и работ по надзору и уходу за мостовыми сооружениями и за прилегающей непосредственно к ним территорией, называемой подмостовым пространством, в результате которого обеспечивается необходимая надежность и поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние проезжей части в соответствии с требованиями #M12291 1200003471ГОСТ Р 50597-93#S [1].

Нормативное содержание – мероприятия по надзору и уходу, осуществляемые с целью своевременного обнаружения повреждений и дефектов, снижающих транспортно-эксплуатационные качества сооружения, предупреждения возможности их возникновения,  обеспечения надлежащего состояния и внешнего вида сооружения.

Работы, выходящие за рамки нормативного содержания – планово-предупредительный ремонт (ППР), выполняются при возникновении необходимости в них, являются сверхнормативными (дополнительными) работами по содержанию мостового сооружения.

Планово-предупредительный ремонт – работы по устранению дефектов на ранней стадии износа элементов сооружения (до 25%) при относительно малых денежных затратах с целью предупреждения грузоподъемности безопасности движения и долговечности сооружения.

Планово-предупредительный ремонт (ППР), в зависимости от степени износа элементов, осуществляют с периодичностью 10-15 лет. При этом наименьшие денежные затраты на профилактику и ППР приходятся на молодые сооружения (срок эксплуатации не превышает 10 лет), общий износ которых составляет не более 10%. Наибольшие затраты на планово-предупредительный ремонт приходятся на сооружения, эксплуатируемые более 25 лет и имеющие общий износ 25% и более.

Целью планово-предупредительного ремонта мостовых сооружений является восстановление технического и транспортно-эксплуатационного состояния мостовых сооружений в соответствии с требованиями нормативных документов, а также для обеспечения безопасности дорожного движения с учетом интенсивности движения по участку автомобильной дороги.

Уровень содержания мостовых сооружений – комплекс показателей, отражающих определенное техническое состояние конструктивных элементов и общий вид сооружений. Требуемый уровень содержания мостовых сооружений устанавливается Заказчиком в договоре с Исполнителем в соответствии с выделяемым объемом финансирования, отражающим комплекс необходимых работ по содержанию. Уровни содержания мостовых сооружений («допустимый», «средний», «высокий») определяются требованиями к показателям, характеризующим содержание сооружений, в соответствии с ОДМ 218.0.000-2003  «Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог», утвержденным Распоряжением Росавтодора от 19.12.2003 г. №ИС-28/8938-ис.

Высокий уровень содержания должен обеспечивать поддержание потребительских свойств сооружения на максимально возможном уровне (круглосуточное бесперебойное и безопасное движение автотранспортных средств).

Средний уровень содержания должен обеспечить отсутствие необходимости временного ограничения движения автотранспортных средств из-за состояния конструктивных элементов.

Допустимый уровень содержания допускает факты временного ограничения движения автотранспортных средств в случаях, вызванных стихийными явлениями или изменениями дорожно-климатических условий в соответствии с постановлениями главы администрации Новосибирской области №29 от 23.01.1996 г. и №665 от 12.08.2002 г.

4. Требования к выполнению работ Нормативного содержания Мостовых сооружений

4.1. Требуемый уровень содержания мостовых сооружений (высокий, средний или допустимый) определяется условиями государственного контракта, заключаемого между Заказчиком и Подрядчиком, определенными в соответствии с действующим законодательством о размещении государственного заказа.

4.2. Состав и периодичность выполнения работ нормативного содержания определяются ОДМ 218.0.000-2003.

4.3. Любой  уровень содержания (как высокий и средний, так и допустимый) должен обеспечить отсутствие ДТП по причинам, зависящим от качества содержания и состояния элементов конструкций.

# 5. Порядок оценки уровня СОДЕРЖАНИЯ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРи приемкЕ работ

5.1. Оценка уровня нормативного содержания мостовых сооружений производится в соответствии с ОДМ 218.0.000-2003 контролем выполнения требований к показателям (табл. 5.1), характеризующим качество содержания мостовых сооружений, и нормируемым в зависимости от периода года (весенне-летне-осенний или зимний) в следующем порядке.

5.1.1. Заказчик и Подрядчик совместно проводят визуальный осмотр мостовых сооружений с фиксированием дефектов содержания по конструктивным элементам и соответствия требованиям к показателям содержания (табл. 3.1). По решению Заказчика для оценки уровня содержания могут привлекаться представители муниципальных образований и органов ГИБДД.

5.1.2. При проведении осмотра и оценке уровня содержания следует учитывать уровень безопасности сооружения и состояние конструкций.

5.1.3. Оценка безопасности осуществляется осмотром покрытия проезжей части (в т. ч. деформационных швов), тротуаров, ограждающих устройств и перил.

5.1.4. Оценка состояния сооружения производится фиксированием всех вновь появившихся дефектов и неисправностей, нарушающих нормальную работу сооружения и требующих неотложного ремонта,  замены элементов или переустройства сооружения.

| Таблица 5.1 - Требования к показателям, характеризующим уровень содержания мостовых сооружений |
| --- |
| в соответствии с ОДМ 218.0.000-2003 |
| В весенне-летне-осенний период |
| № п/п | Наименование показателя, дефекта содержания мостового сооружения | Группа дорог | Уровень содержания |
|  |  |  | допустимый | средний | Высокий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 3. Искусственные сооружения |  |
|  | 3.1. Мостовые сооружения |  |
| 1 | Загрязнение проезжей части мостовых сооружений у тротуаров на полосе шириной, не более, м. Толщина слоя загрязнения на мостовых сооружениях вдоль тротуаров, не более, см: в населенных пунктах - 0,5; остальных - 1,0 | А1, А2 А3, Б В | 0,20 | 0,10 | Не допускается |
|  |  | Г1, Г2 | 0,50 | 0,30 | 0,10 |
| 2 | Отдельные выбоины на покрытии тротуаров, на 100 м2 площади тротуара, не более, м2. Срок ликвидации повреждений не более 5 сут. | А1 | 0,7 | 0,5 | не допускается |
|  |  | А2, А3 | 1,0 | 0,7 | 0,3 |
|  |  | Б | 1,5 | 1,0 | 0,5 |
|  |  | В | 2,0 | 1,5 | 0,6 |
|  |  | Г1 | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
|  |  | Г2 | 6,0 | 4,0 | 2,0 |
| 3 | Неукрепленные перила и ограждения, разрывы и другие повреждения перил, влияющих на безопасность движения пешеходов, не более, % от общего количества элементов. Срок ликвидации повреждений перил с момента обнаружения не более 3 суток, сбитых или поврежденных ограждений - 14 сут. | Для всех групп | Не допускаются |
| 4 | Трещины в покрытии над деформационными швами, износ мастики на 100 м протяженности шва, не более, м | А1, А2 | 2 | 1 | не допускаются |
|  |  | А3 | 5 | 2 |  |
|  |  | Б | 10 | 5 | 2 |
|  |  | В | 20 | 10 | 5 |
|  |  | Г1, Г2 | 30 | 20 | 10 |
| 5 | Износ досок верхнего настила деревянного моста, бордюрного бруса более 3 см, наличие коротких вставок, неисправных тротуаров, не более, % от общего количества. Срок ликвидации поврежденных досок верхнего настила с момента обнаружения не более 2 сут., бордюрного бруса и тротуаров – 3 сут. | А1, А2, А3, Б, В | _ |
|  |  | Г1, Г2 | 20 | 10 | не допускаются |
| 6 | Засоренные водоотводные трубки и окна в тротуарных блоках, не более, % от общего количества | Для всех групп | 20 | 10 | не допускаются |
| 7 | Неокрашенные ограждения, накладки диафрагм и металлоконструкции усиления, опорные части, перильные ограждения, не более, % от общего количества | Для всех групп дорог | 20 | 10 | не допускается |
| 8 | Загрязненные опорные части, лестничные сходы, водоотводные лотки, не более, % от общего количества | Для всех групп | Не допускаются |
| 9 | Мусор, загрязнение, растительность на пролетных строениях и под тротуарными блоками, не более, % от общего количества элементов | Для всех групп | 20 | 10 | не допускается |
| 10 | Разрушенные откосы регуляционных сооружений, конусов и насыпи на 100 м2, не более, м2 | А1, А2 | 1,0 | 0,5 | не допускаются |
|  |  | А3 | 1,5 | 0,8 |  |
|  |  | Б | 2,0 | 1,5 | 0,7 |
|  |  | В | 2,5 | 1,6 | 0,8 |
|  |  | Г1, Г2 | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
| 11 | Мусор, наносы и посторонние предметы на конусах береговых опор, в русле и подмостовой зоне, не более, % от общей площади элементов | Для всех групп | 20 | 10 | не допускаются |
| 12 | Не вырубленные деревья и кустарники в подмостовой зоне (высота пней не более 20 см) | Для всех групп | Не допускаются |
| 13 | Отсутствие вертикальной разметки на опорах и пролетных строениях путепроводов и соответствующих дорожных знаков над автомобильной дорогой. Срок восстановления утраченных знаков с момента обнаружения не более 2 сут. | А1, А2, А3, Б, В | Не допускается |
|  |  | Г1, Г2 | _ |
| 14 | Отсутствие знаков организации движения по мостовому сооружению в соответствии с паспортом моста. Срок восстановления утраченных знаков с момента обнаружения не более 2 сут. | Для всех групп | Не допускаются |
| В зимний период |
| № п/п | Наименование показателя, дефекта содержания мостового сооружения | Группа дороги | Уровень содержания |
|  |  |  | допустимый | средний | высокий |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
|  | 2. Проезжая часть (включая мостовые сооружения) |  |
| 1 | Рыхлый (талый) снег на проезжей части, толщиной, не более, см. Нормативная ширина очистки - 100 %. | А1, А2 А3, Б | 1 (2) |
|  |  | В | 2 (4) |
|  |  | Г1, Г2 | -- |
| 2 | Срок ликвидации зимней скользкости с момента образования (и уборки снега с момента окончания снегопада) до полного устранения, не более, ч | А1, А2, А3 | 4 | 3,5 | 3 |
|  |  | Б | 5 | 4,5 | 4 |
|  |  | В | 6 | 5 | 4,5 |
|  |  | Г1 | 12 | 10 | 8 |
|  |  | Г2 | 16 | 12 | 10 |
| 3 | Дефекты и повреждения проезжей части на 1000 м2 ее площади, не более, м2. Предельные размеры повреждения, не более: длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см. | А1 | 1,0 | 0,5 | не допускаются |
|  |  | А2, А3 | 1,5 | 1,0 |  |
|  |  | Б | 3,5 | 2,0 |  |
|  |  | В | 7,0 | 3,5 |  |
|  |  | Г1 | 15,0 | 10,0 | 5,0 |
|  |  | Г2 | 30,0 | 20,0 | 10,0 |
| 4 | Снежный накат, толщиной не более, см (*) - при интенсивности движения до 500 авт./сут. | А1, А2 А3, Б | не допускается |
|  |  | В(*), Г1 | 4,00 |
|  |  | Г2 | 6,00 |
|  | 3. Искусственные сооружения |  |
|  | 3.1. Мостовые сооружения |  |
| 1 | Рыхлый (уплотненный) снег на тротуарах в населенных пунктах после окончания снегоочистки, не более, см. Срок очистки тротуаров в населенных пунктах не более 1 сут. | Для всех групп | 5 (3) |
| 2 | Наличие противогололедных материалов на ограждениях и перилах | Для всех групп | Не допускается |
| 3 | Засоренные водоотводные трубки и окна в тротуарных блоках | Для всех групп | Не допускаются |
|  | Примечания: |
| 1. Требования к уровню содержания мостовых сооружений зависят от уровня потребительских свойств автомобильной дороги, на которой находится сооружение. С этой целью требования, используемые при оценке уровня содержания мостов, сгруппированы по группам: А1 - автомобильные дороги, относящиеся к автомагистралям; А2 - автомобильные дороги 1; А3 - автомобильные дороги 2 категории; Б - автомобильные дороги 3 категории; В - автомобильные дороги 4 и 5 категорий, имеющие покрытия из битумоминеральных смесей; Г1 - автомобильные дороги 4 и 5 категорий, имеющие покрытия из обработанных и не обработанных щебеночных, гравийных, песчано-щебеночных, песчано-гравийных покрытий; Г2 - грунтовые автомобильные дороги. |
| 2. Выполненные работы по устранению дефектов, указанных в пп. 1.2, 1.3, 1.4, 1.9, 1.12, 2.3 настоящего приложения, оплачиваются из не освоенных лимитов или по заключаемому дополнительному соглашению на выполнение данных работ. Стоимость этих работ определяется сметным расчетом, утвержденным Заказчиком. |

5.2. В случае разногласий или сомнений в визуальном определении отклонений геометрических размеров или объемов дефектов содержания, проводят необходимые измерения с использованием геодезических приборов или других средств измерений.

5.3. Контроль периодичности и регулярности выполнения осмотров (надзора) и работ нормативного содержания (ухода) осуществляется по записям в книгах искусственного сооружения и журналах работ, и сравнивается с требуемыми (обязательными), приведенными в табл. 5.2.

Таблица 5.2 - Перечень видов нормативных работ по содержанию мостовых сооружений и их периодичность

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обязат. | факт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | В зимний период |  |  |  |
| 1 | Очистка проезжей части моста | цикл | 4 |  |
| 2 | Очистка тротуаров зимой | цикл | 4 |  |
| 3 | Очистка продольных и водосбросных лотков | цикл | 1 |  |
| 4 | Очистка знаков | цикл | 1 |  |
| 5 | Очистка барьерного ограждения на подходах от снега и противогололедных материалов (18 п. м) | цикл | 1 |  |
| 6 | Очистка от снега и льда покрытия подходов по краям после прохода снегоуборочной техники (6 п. м) | цикл | 1 |  |
| 7 | Очистка от снега льда обочин на подходах за барьерным ограждением (6 п. м) | цикл | 1 |  |
| 8 | Очистка барьерного ограждения на мосту от снега и противогололедных материалов | цикл | 1 |  |
| 9 | Осуществление надзора и осмотров за мостовыми сооружениями с записями в книге ИССО | цикл | 2 |  |
|  | В летний период |  |  |  |
| 1 | Очистка проезжей части моста и подходов (6 м) | цикл | 2 |  |
| 2 | Очистка тротуаров | цикл | 2 |  |
| 3 | Очистка конусов подходных насыпей | цикл | 1 |  |
| 4 | Очистка перильного ограждения | цикл | 2 |  |
| 5 | Очистка продольных и водосбросных лотков, гасителей | цикл | 1 |  |
| 6 | Очистка лестничных сходов | цикл | 1 |  |
| 7 | Очистка русла в подмостовой зоне | цикл | 1 |  |
| 8 | Очистка дорожных знаков | цикл | 1 |  |
| 9 | Окашивание травы на подходах к мостовому сооружению | цикл | 1 |  |
| 10 | Очистка барьерного ограждения от грязи на подходах (18 п. м) | цикл | 2 |  |
| 11 | Очистка барьерного ограждения от грязи на мосту | цикл | 2 |  |
| 12 | Смазка опорных частей | цикл | 1 |  |
| 13 | Очистка деформационных швов от грязи | цикл | 1 |  |
| 14 | Заделка трещин над деформационными швами | цикл | 1 |  |
| 15 | Осуществление надзора (осмотров) за мостовыми сооружениями с записями в книги ИССО | цикл | 2 |  |

5.4. При выявлении несоответствия показателей нормативным требованиям (в соответствии с уровнем содержания), Заказчик снижает размер суммарной месячной планово-расчетной стоимости работ по обслуживаемым Подрядчиком мостовым сооружениям применением коэффициентов снижения к конкретным видам работ в соответствии с ОДМ 218.0.000-2003 (табл. 5.3).

| Таблица 5.3 – Оценка уровня нормативного содержания мостовых сооружений |
| --- |
|  | В летний период |  |
| № п/п | Наименование показателя, дефекта содержания мостового сооружения | Коэффициент снятия |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 1. Мостовые сооружения |  |
| 1 | Загрязнение проезжей части мостовых сооружений на расстоянии 1 м вдоль тротуаров | 0,4 |
| 2 | Загрязнение тротуарной части мостовых сооружений | 0,05 |
| 3 | Неукрепленные перила и ограждения, разрывы и другие повреждения перил, влияющих на безопасность движения пешеходов | 1** |
| 4 | Загрязнение перил | 0,03 |
| 5 | Засоренные лотки, водоотводные трубки и окна в тротуарных блоках | 0,15 |
| 6 | Загрязненные, несмазанные опорные части, лестничные сходы | 0,11 |
| 7 | Загрязнение барьерного ограждения на подходах и на мосту, Грязные, не обеспечивающие светоотражающий эффект, световозвращающие элементы на поверхности ограждений | 0,2 |
| 8 | Растительность, мусор, наносы и посторонние предметы на конусах береговых опор, в русле и подмостовой зоне | 0,03 |
| 9 | Неокошенная растительность на подходах | 0,01 |
| 10 | Поврежденные элементы ограждения, разрывы в ограждении | 1** |
|  | 2.Обустройство и обстановка дороги |  |
| 1 | Грязевые отложения, закрывающие информацию на дорожных знаках | 0,02 |
| 2 | Отсутствие знаков организации движения по мостовому сооружению в соответствии с паспортом моста и существующей дислокации | 1* |
| В зимний период |  |
| № п/п | Наименование показателя, дефекта содержания мостового сооружения | Коэффициент снятия |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 1. Проезжая часть (включая мостовые сооружения) |  |
| 1 | Рыхлый (талый) снег на проезжей части на ширине 1 м вдоль тротуаров (ограждений) | 0,8 |
| 2 | Неочищенные от снега барьерные ограждения на подходах (по 18 п. м с каждой стороны) | 0,05 |
|  | 2.Обустройство и обстановка дороги |  |
| 1 | Снежно-ледяные отложения, закрывающие информацию на дорожных знаках | 0,02 |
| 2 | Грязные, покрытые снегом, не обеспечивающие светоотражающий эффект, световозвращающие элементы на поверхности ограждений |  |
| 3 | Отсутствие знаков организации движения по мостовому сооружению в соответствии с паспортом моста и существующей дислокации | 1* |
|  | 3. Мостовые сооружения |  |
| 1 | Рыхлый (уплотненный) снег на тротуарах в населенных пунктах после окончания снегоочистки | 0,12 |
| 2 | Засоренные лотки, водоотводные трубки и окна в тротуарных блоках | 0,01 |
| * на сооружениях, имеющих данные дефекты, оплата выполненных работ не производится в пределах выделяемого месячного лимита |
| ** на сооружениях, имеющих данные дефекты, оплата выполненных работ не производится в пределах выделяемого месячного лимита, при условии неустранения дефектов в течение 5 дней с момента обнаружения |

Кроме коэффициентов снижения, применяется снижение суммы оплаты в следующих случаях:

на 5 % от стоимости работ по конкретному сооружению - при неисполнении Подрядчиком предписания в части содержания мостовых сооружений, выданного Заказчиком;

- на 0,3 % - при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Подрядчиком требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ»;

- до 100 % - в случаях разрушения элементов, потери несущей способности мостового сооружения, происшедших по причине плохого содержания сооружения Подрядчиком; при нарушении Подрядчиком периодичности осуществления (не осуществления) надзора за искусственным сооружением, в том числе при отсутствии записей о его ведении в книге искусственного сооружения, отсутствии книги искусственного сооружения или журнала производства работ; при отсутствии знаков организации движения по мостовому сооружению в соответствии с паспортом моста и существующей дислокацией. Удержанные суммы возврату не подлежат.

6. Приемке не подлежат (при условии применения соответствующих средств организации движения) мостовые сооружения:

- подвергшиеся стихийному бедствию – в течение срока, необходимого для их восстановления и возобновления движения;

- на которых выполняются работы по реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту – в течение срока выполнения работ. Дата окончания этих работ определяется актом государственной (приемочной) комиссии по вводу сооружения в эксплуатацию. При приемке работ по содержанию мостовых сооружений в данных случаях месячная планово-расчетная стоимость работ исключается из общей стоимости.

Все работы по содержанию мостовых сооружений, в том числе дополнительные работы, необходимость проведения которых возникла непредвиденно, согласно обоснованно выданному Заказчиком (в пределах лимита финансирования) план-заданию, принимаются и оплачиваются по разработанным и утвержденным ГБУ НСО ТУАД единичным расценкам на виды работ. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке выполненных работ при отсутствии у Подрядчика документов, подтверждающих качество применяемых материалов по профилактике и планово-предупредительному ремонту мостовых сооружений.

При возникновении спорных вопросов, связанных с приемкой работ, Заказчик рассматривает претензии и в недельный срок принимает решение об их удовлетворении или отказе.

5.4. Результаты оценки уровня нормативного содержания оформляются и подписываются  на месте производства работ в день приемки в виде актов оценки уровня содержания мостовых сооружений (прил. 2) на основании осмотра и проверки записей в книге искусственного сооружения.

5.5. Результаты контроля должны быть обязательно отражены в книге ИССО записью куратора с указанием даты. В записи кратко отражаются итоги работы Подрядчика (основные показатели и недочеты).

5.6. Окончательное оформление документов по приемке работ производится в управлении Заказчика в виде справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.7. Куратор оформляет, согласовывает с отделом строительства и искусственных сооружений и представляет начальнику отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог	акт оценки уровня содержания с оценкой уровня содержания и форму КС-3.

# 6. Мониторинг технического и транспортно-эксплуатационного состояния мостовых сооружений

6.1. С целью своевременного обнаружения отклонений от нормального состояния конструкций, прогнозирования этих отклонений, предупреждения появления дефектов и повреждений, своевременного выполнения ремонтно-восстановительных мероприятий по устранению имеющихся повреждений за мостовыми сооружениями осуществляется постоянный надзор (мониторинг).

Надзор предусматривает комплекс мероприятий, осуществляемых различными структурами на разных уровнях функционирования сооружений и соответственно состоит из осмотров, диагностики, обследования, испытания.

6.2. Текущие осмотры выполняют подрядные организациями по содержанию в ходе выполнения работ. О каждом факте возникновения и развития дефектов и деформаций конструкций Подрядчик должен сделать запись в Книге искусственного сооружения и сообщить в ГБУ НСО ТУАД.

6.3. Периодические осмотры мостовых сооружений проводятся специализированной мостообследовательской структурой не реже 2 раз в год, как правило, после прохода паводковых вод и перед наступлением зимнего периода, а также после стихийных бедствий и каждого капитального ремонта конструкций.

6.4. Диагностика состояния мостовых сооружений является важнейшим из мероприятий мониторинга и должна проводиться специализированной мостообследовательской организацией не реже, чем 1 раз в 5 лет на каждом мосту.

6.5. Обследования проводят на стадии приемки сооружения в эксплуатацию (как новых, так и после каждого ремонта или реконструкции), а также в плановом порядке: деревянные мосты – 1 раз в 5 лет; металлические, железобетонные и каменные мосты – первый раз через 15 лет, в последующем – на основании диагностики, текущих и периодических осмотров. Обследования проводят также перед ремонтом и реконструкцией сооружения, до и после пропуска тяжеловесных транспортных средств, а также для изучения работы опытных конструкций. При обследовании мостов и труб должны быть отмечены и оценены по их значимости неисправности (недоделки, дефекты, повреждения), обнаруженные в сооружениях. Обнаруженные неисправности должны быть с необходимой полнотой описаны в материалах обследований с указанием времени и возможных причин появления.

6.6. Испытания (статические, динамические) сооружений выполняют при необходимости для определения фактической грузоподъемности или надежности отдельных элементов. Испытания эксплуатируемых сооружений должны проводиться в тех случаях, когда решение вопросов, связанных с их эксплуатацией не может быть получено только расчетным путем по данным обследований. Потребность в испытаниях сооружений может возникнуть также после их капитального ремонта или реконструкции (усиления), при наличии в элементах неисправностей, в случаях уточнения расчетной или фактической грузоподъемности, оценки эффективности мер по обеспечению безопасного пропуска отдельных тяжелых нагрузок, а также в других обоснованных случаях.

6.7. Решения о проведении испытаний принимает Заказчик. Обследования и испытания мостов и труб следует проводить по разработанным программам, составляемым исполнителями работ с учетом предложений заинтересованных организаций. В программах должны быть отражены основные задачи и цели, приведены содержание и объемы работ, намечены конструкции и их элементы, подвергаемые исследованиям при испытаниях, указаны нагрузки.

6.7. При диагностике мостовых сооружений проводится проверка их технического и транспортно-эксплуатационного состояния для принятия решений о режимах эксплуатации, прогнозирования срока службы и планирования ремонтов. Результаты осмотров и диагностики оформляются в виде технического паспорта мостового сооружения и заносятся в банк данных (АИС ИСОО ГБУ НСО ТУАД).

Приложение 1

к СТО ТУАД 04(ИССО)

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И РУКОВОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ

1. #M12293 6 871001003 3704477087 79 23946 2651470422 2685059051 3363248087 4294967268 584910322СНиП 3.06.07-86. Мосты и трубы. Правила обследования и испытаний#S / Госстрой СССР: Введ. 01.07.87: Взамен ВСН 122-65. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1987.

2. Периодичность проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения, утвержденная приказом Минтранса России от 01.11.2007 г. №157.

3. Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружениях на них, утвержденная приказом Минтранса России от 12.11.2007 г. №160.

4. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (взамен ВСН 24-88). Введ. Письмом Госслужбы дорожного хозяйства Минтранса РФ от 17.03.2004 №ОС-28/1270-ис. М.: 2004.

5. ВСН 37-84 Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ. М.: Росавтодор, 1984.

6. Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог ОДМ 218.0.000-2003», утвержденное распоряжением Росавтодора №ИС-28/8938-ис от 19.12.2003 г.

7. #M12293 5 1200005768 4291609043 2483955481 4054871808 2555264038 1301148883 2685059051 3363248087 2995255307Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах: ВСН 4-81#S / Минавтодор РСФСР. - М., 1990.

8. #M12293 8 1200023383 2995255307 3464 3225671149 3693898255 3900756953 2822 1119032955 1144474773Инструкция по диагностике мостовых сооружений на автомобильных дорогах#S / ГП Росдорнии. - М., 1996.

Содержание

Предисловие ……………...………………………………………………….. 2

- Область применения …..….…………………………………………… … 3

- Нормативные ссылки ……………………………………………………... 3

- Определения ………………………………………………………………. 4

4. Требования к выполнению работ нормативного содержания мостовых сооружений  ……………………………………………….……………………..  5

5. Порядок оценки уровня содержания мостовых сооружений  при приемке работ ……………………………………………..……………………………….. 5

6. Мониторинг технического и транспортно-эксплуатационного                     состояния мостовых сооружений  …..………………………………..………... 15

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 Перечень нормативных документов …………………... 16

ПЕРЕЧЕНЬ  СОГЛАСОВАНИЙ

по СТО 04-2009 «Организация нормативного содержания мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования Новосибирской области. Оценка уровня содержания и приемка работ»

| № п/п | Наименование службы или должностного лица | Фамилия, И. О. | Согласовано (подпись) | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главный инженер | Буланов М.Ю. |  |  |
| 2 | Заместитель начальника управления по производству | Садков В.Б. |  |  |
| 3 | Начальник отдела капитального строительства | Дорошенко Н.С. |  |  |
| 4 | Начальник отдела кап. ремонта, ремонта и содержания а/дорог | Миллер И.В. |  |  |
| 5 | Начальник технического отдела | Перцев В.П. |  |  |
| 6 | Начальник отдела контроля качества | Дурдина Е.И. |  |  |
| 7 | И.о. начальника отдела искусственных сооружений | Кодалаев И.В. |  |  |